All. 1-3

DESCRIZIONE TECNICA DEI LOCALI

La realizzazione degli spazi destinati ad ospitare i servizi per l’imprenditoria giovanile e il ristorante si inserisce in un più ampio intervento di recupero dell’intero isolato ex Incet compreso tra le vie Cigna, Banfo, Cervino e c.so Vigevano, che comprende, a cura del Servizio Edifici Municipali:

- la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività, di cui i predetti locali costituiranno un primo nucleo funzionale e che occuperà gran parte del complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato;

- la realizzazione di una nuova sede zonale del Comando dei Carabinieri, insediata nell’edificio prospiciente via Banfo;

- la sistemazione complessiva delle aree esterne, con creazione di una nuova viabilità interna al lotto, di parcheggi a raso e di aree sistemate a verde;

e a cura del Servizio Edilizia Scolastica:

- la realizzazione di un nuovo asilo/scuola materna, che occuperà il quadrante nord-est dell’area.

A causa della complessità dei temi progettuali proposti e dei limiti imposti dai finanziamenti disponibili, l’intervento in capo al Servizio Edifici Municipali è stato suddiviso in due lotti successivi, il 1° dei quali, già concluso, comprendeva una prima fase propedeutica di bonifica dell’area (ambientale, bellica e da amianto), la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri (recentemente inaugurata), il consolidamento strutturale della copertura di due delle tre maniche dei capannoni (est e centrale) e il completo recupero edilizio del corpo di fabbrica esistente sul fronte sud delle medesime, destinato ad ospitare i servizi oggetto della presente.

#### Descrizione degli spazi

Questi ultimi saranno organizzati su una superficie lorda pavimentata di circa 1.400 mq, ripartita su 3 piani fuori terra, il primo dei quali ospiterà il ristorante e i relativi locali accessori (circa 280 mq di cui circa 180 mq di sala, sui complessivi 400 mq di superficie al piano comprendente anche locali tecnici e vani scala). Ai piani superiori, originariamente destinati ad ospitare spazi associativi a carattere circoscrizionale, saranno ricavati due spazi polivalenti di grandi dimensioni (circa 150 mq cadauno) e ulteriori locali, di dimensioni più ridotte, destinabili, secondo le occorrenze, ad uffici e/o laboratori (per una superficie complessiva di circa 900 mq ripartita sui due piani). Dal piano secondo sarà possibile accedere ad un terrazzo di circa 200 mq. In copertura saranno infine realizzati la centrale termica e alcuni locali tecnici a servizio della struttura.

I locali saranno serviti da due corpi scala, uno dei quali fornito di impianto di elevazione, e saranno completamente accessibili ai disabili.

#### Strutture

La struttura dell’edificio è interamente in calcestruzzo armato ed è stata progettata nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, con adeguamento antisismico anche delle parti preesistenti. Le strutture hanno resistenza al fuoco almeno R90 e sono state progettate con un sovraccarico accidentale pari a 300 kg/mq, conforme con quanto normativamente previsto per le funzioni d’uso ipotizzate.

#### Impianti meccanici

Le condizioni igieniche e climatiche nei locali saranno mantenute dai seguenti impianti:

- produzione di acqua calda e di acqua refrigerata con gruppo in pompa di calore a inversione del ciclo, integrato nella stagione invernale da generatore di calore a condensazione alimentato a gas metano;

- due impianti indipendenti di riscaldamento e di raffrescamento a collettore complanare per pannelli radianti a pavimento, uno per il ristorante e uno per gli spazi di servizio all’imprenditoria collocati ai piani superiori;

- due impianti indipendenti (per il ristorante e per gli spazi collocati ai piani superiori) per la ventilazione primaria e, parzialmente, per l’integrazione dell’impianto a pannelli radianti a pavimento; costituiti ciascuno da due gruppi di trattamento dell’aria e due estrattori aria per i servizi igienici, posti nel piano sottotetto del fabbricato, con due reti indipendenti di distribuzione per la mandata e per la ripresa dell’aria costituite da canali in alluminio preisolati, e canali flessibili di raccordo ai diffusori di mandata e alle bocchette di ripresa;

- un impianto di produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari termici e due bollitori a fascio tubiero per l’accumulo, integrato da generatore di calore a condensazione alimentato a gas metano.

Per la regolazione della temperatura e umidità nei locali gli impianti termici saranno gestiti da un sistema di supervisione centralizzato a controllo digitale diretto per la regolazione e il controllo di tutti i punti del sistema, con relativa contabilizzazione indipendente dei consumi termici e idrici per ciascuna delle due zone (spazi di servizio ai piani superiori e ristorante).

I servizi igienici saranno dotati di tutti gli impianti di adduzione acqua fredda e calda con scarico acque reflue, che per la cucina del ristorante sarà dotato di separatore di oli e grassi.

La cucina del ristorante sarà dotata di tutte le predisposizioni per l’impianto a gas metano e per l’impianto idrico sanitario. Inoltre è stato predisposto un attacco per la cappa di aspirazione tramite estrattore cassonato posto al piano copertura.

È previsto un impianto antincendio ad idranti a servizio dell’intero edificio.

Ai fini del presente bando e di favorire una compiuta valutazione dell’immobile da parte dei soggetti interessati è stata fatta una prima valutazione relativamente ai consumi energetici attesi su base annuale relativamente all’impianto di riscaldamento/raffrescamento e di acqua calda sanitaria, i cui consumi sono stimati in circa 110.000 kWh elettrici (equivalenti a circa 22.000 €) più circa 1.100 mc di metano (costo stimabile pari a circa 1.000 €) per complessivi 25.000 €/anno al netto di IVA.

#### Impianti elettrici e speciali

Nella realizzazione degli impianti elettrici è stata prestata una particolare attenzione affinché la dotazione impiantistica risponda ai più moderni requisiti di sicurezza, affidabilità e funzionalità.

Sommariamente gli impianti elettrici realizzati dell’edificio sono:

- rete di distribuzione primaria dell’energia elettrica e impianto di terra;

- impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza;

- impianti prese e di forza motrice;

- impianto di rivelazione incendio;

- impianto di segnalazione intrusione;

- impianto di ricezione televisiva;

- impianto telefonico e cablaggio strutturato per la trasmissione dei dati;

- impianti di chiamata a campanello, sia per allarme che per servizio;

- impianti di videocitofonia per il controllo degli accessi;

- impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico;

- impianto di ascensore.

La consegna dell’energia elettrica è prevista in BT 3F+N con tensione di 0,4kV a 50 Hz suddivisa secondo le utenze utilizzatrici, con contatori di energia alloggiati in un apposito locale posto al piano terreno in prossimità dell’ingresso della piazza coperta. Il sistema di distribuzione dell’energia elettrica previsto è il TT, con impianto di terra dell’utilizzatore separato da quello del fornitore.

Tutte le linee di alimentazione relative alla distribuzione primaria sono state realizzate con cavi multipolari in rame di tipo FG7 e FG7OM1 0.6/1 kV,  non propaganti l’incendio, privi di alogeni e senza emissioni di gas corrosivi in caso di surriscaldamento. Tutti i cavi utilizzati, nei vari ambiti, sono comunque del tipo non propagante l’incendio (CEI 20-22/III), rispondenti a tutte le normative e alla legislazione vigente. Le tubazioni e le canalizzazioni posate a vista e sottotraccia realizzate in materiale plastico sono del tipo autoestinguente.

### Gli impianti di illuminazione previsti in ogni ambiente forniscono livelli di illuminamento conformi alle raccomandazioni UNI EN 12464-1:2011. L’illuminazione di sicurezza è stata prevista in tutti gli ambienti del fabbricato, in particolare corridoi, nelle zone di sbarco ascensore, lungo le vie di fuga, negli uffici o comunque dove vi sia una possibile presenza di pubblico, con lo scopo di attenuare l’eventuale panico provocato dall’improvviso spegnimento dei corpi illuminanti e per garantire successivamente una facile e sicura evacuazione delle persone in caso di necessità. L’impianto di illuminazione di sicurezza è stato realizzato mediante l’uso di lampade provviste al loro interno di appositi gruppi di emergenza autonomi con batterie, di durata minima pari a 2 ore.

Tutto il fabbricato è provvisto di un impianto di rilevazione incendio atto ad individuare l’eventuale presenza di fumo negli ambienti. Appositi pulsanti ad azionamento manuale permettono l’inserimento di pannelli ottici acustici di allarme per favorire l’evacuazione dei locali mentre appositi fermi elettromagnetici provvedono, in caso di allarme, alla chiusura automatica delle porte antincendio.

Per realizzare la connessione di rete nei locali uffici è stata prevista la realizzazione di una rete LAN (Local Area Network) mediante sistema del cablaggio strutturato tramite configurazioni client/server, e la connettività a servizi avanzati (rete internet, trasmissione dati remota, ecc.). La rete di ogni spazio polivalente fa capo ad un apposito hub, completamente cablato ma privo delle parti attive,  a sua volta inteconnesso tramite cavo in fibra ottica ad un armadio di attestamento, disposto in un apposito locale al piano terreno, da cui si diramano apposite canalizzazioni interrate che permetteranno, a chi lo richiederà, l’arrivo dei cavi di rete dei fornitori di servizi di comunicazione.

Ulteriori impianti specialistici permetteranno la ricezioni di segnali televisivi, sia digitali che satellitari;  la segnalazione, anche tramite chiamata Gsm, di un allarme intrusione; la comunicazione tramite un sistema di videocitofonia tra vari punti dell’edificio e il controllo, tramite un sistema di supervisione, della funzionalità dell’impianto di illuminazione di sicurezza.

Sulla copertura della piazza coperta è stato installato un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico con campi fotovoltaici a film sottile che fanno capo ad un apposito inverter disposto in un locale nella piastra tecnica in copertura. L’impianto di produzione, con scambio di energia sul posto, è attualmente previsto per le utenze comuni.

Come anticipato in premessa i lavori per il completamento degli spazi di cui all’oggetto si sono conclusi, nell’ambito del 1° lotto di intervento, alla fine di marzo 2014, e sono attualmente in via di ultimazione le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.

#### Sistemazione aree esterne

La sistemazione delle aree esterne, insieme al completo recupero edilizio delle due maniche già oggetto di consolidamento (destinate ad ospitare ulteriori funzioni a vocazione pubblica e una piazza interna, parzialmente coperta), è demandato al 2° lotto di intervento, i cui lavori sono iniziati nel mese di febbraio 2013. Attualmente è già stata completata la sola sistemazione esterna immediatamente a ridosso della nuova caserma dei Carabinieri, primo servizio già insediato sull’area, per garantire operatività alla stessa.

La manica centrale dei capannoni, destinata a piazza interna parzialmente coperta, sarà concepita come spazio pubblico di snodo tra i vari servizi insediati nel complesso e sarà pavimentata con piastre autobloccanti di grande formato in calcestruzzo vibrocompresso intervallate con campiture in blocchetti autobloccanti a spacco (tipo “porfido”) e in acciottolato.

La sistemazione degli spazi esterni interesserà l’intera fascia compresa tra i due edifici oggetto di recupero e gli edifici residenziali lato corso Vigevano e il fronte lungo via Cigna e comprenderà la creazione di una nuova viabilità interna all’isolato (congiungente le vie Banfo e Cigna) e l’individuazione di una serie di nuove isole per il parcheggio a raso, in grado di far fronte ai futuri afflussi di utenze legati all’insediamento delle stesse. È inoltre previsto l’inserimento di alcune aree verdi, con piantumazione di nuove alberate a piccolo fusto, e di elementi di arredo funzionali alla conversione a spazio pubblico dell’area. Le pavimentazioni saranno generalmente in asfalto per le aree destinate al transito veicolare e a parcheggio mentre i percorsi pedonali saranno realizzati generalmente con piastre autobloccanti di calcestruzzo affini a quelle usate per la piazza interna, cui tali aree saranno direttamente connesse.

Si prevede che il completamento delle opere possa avvenire entro il mese di giugno 2015.